## Slide 1: Medición de tiempos improductivos en Costura
IoT y visión computacional para un pago de eficiencia justo · Propuesta técnica · Octubre 2026
Notes: Presentación de las tres propuestas para registrar automáticamente los tiempos improductivos del área de Costura, de los que depende el pago de eficiencia e incentivo.

## Slide 2: El incentivo depende de medir bien las paradas
Eficiencia compensada (por trabajador y día)
Min. estándar
Min. trabajados − Min. improductivos
Eficiencia real
Σ Min. estándar ÷ Σ Min. trabajados
% Tiempo improductivo
Σ Min. improductivos ÷ Σ Min. trabajados
Compensada agregada
Σ (Compensada × Min. trabajados) ÷ Σ Min. trabajados
Incentivo
Σ Incentivo (suma directa)
Se registran menos de los reales
Ej.: 20 min en vez de 60 → la compensada baja de 95 % a 87 % y la operaria pierde incentivo.
Se registran más de los reales
Ej.: 100 min en vez de 60 → la compensada sube de 95 % a 105 % y la empresa paga de más.
Siempre con minutos sumados
Los totales se calculan sumando minutos, nunca promediando porcentajes.
Notes: Fórmulas de eficiencia de Costura de la empresa. La eficiencia compensada se calcula por trabajador y día; para semana, línea o trabajador se pondera por minutos trabajados usando solo los minutos con dato. Los minutos improductivos están en el denominador de la compensada, por eso medirlos bien define el incentivo. Ejemplo: 400 min estándar, 480 min trabajados y 60 min improductivos reales: 400 ÷ (480 − 60) = 95 %. Si solo se registran 20: 400 ÷ 460 = 87 %. Si se registran 100: 400 ÷ 380 = 105 %.

## Slide 3: Antecedentes: la visión de manos aún no se usa para pagar
Nidle · Team Group
Bangladesh, desde ~2022
Sensor y pantalla por máquina: piezas por hora y minutos ociosos. El proveedor reporta hasta −15 % de ocio.
JUKI JaNets · Brother NEXIO
Japón
Máquinas conectadas con tableros de tiempo ocioso. JaNets: +12 % de productividad en una planta de Dhaka (2025).
VARSew
Egipto, 2023
3,121 videos de costura con 8 acciones: coser, soltar, manipular, preparar, ajustar, esperar, revisar, mantener.
Optifye.ai
India, 2025
Cámaras con IA para medir a cada trabajador. Su demo se retiró tras críticas por vigilancia.
JACK · Aitu Ai10
China, 2025–2026
Máquina con cámara que capta las manos. Se usa para capacitar y ajustar la máquina, no para medir paradas.
UPC · Gamarra
Perú, 2025
Visión artificial solo para verificar etiquetas. Los tiempos se midieron a mano.
Notes: Fuentes: Rest of World y Context (Nidle), Apparel Resources (JaNets), Mendeley Data (VARSew), TechCrunch y The Interline (Optifye), ifeng/China.com (JACK Ai10), revista Textiles 5(4):64 (UPC Gamarra). El detalle está en el documento de antecedentes del proyecto.

## Slide 4: La aceptación de las operarias decide el éxito
Lo que salió mal en otros casos
Bangladesh: tras instalar sensores, una operaria reportó metas 75 % más altas y más estrés.
Las operarias dicen que el monitoreo no les dio incentivos adicionales.
Optifye (India): la demo que señalaba a un "trabajador ineficiente" se volvió viral y se retiró.
Cómo lo evitamos
El sistema protege el incentivo: reconoce las paradas que no son culpa de la operaria.
La causa la registran también el mecánico y el habilitador.
No se guarda video: solo eventos y fotos de paradas en disputa.
Procedimiento de reclamo y aviso según la Ley 29733.
Notes: La lección de los antecedentes: un sistema que solo vigila genera rechazo. Uno que protege el incentivo, reconociendo las paradas ajenas a la operaria, tiene mucha mejor aceptación. El tema legal se debe validar con un abogado laboral.

## Slide 5: Cada minuto del puesto cae en uno de seis estados
Cosiendo
Picos de corriente del motor
No se descuenta
Manipulación del ciclo
Parada menor al umbral (60–90 s, según la operación)
No se descuenta
Parada justificada
Parada larga con causa del mecánico, habilitador u operaria
Se compensa
Parada sin causa
Parada larga sin causa: alerta al supervisor
Cuenta contra ella
Ausente del puesto
Sin presencia por más de X minutos
Según la política
Máquina apagada
Sin consumo de corriente
Según la causa
Notes: Los seis estados son los mismos en las tres propuestas. Lo que cambia entre ellas es qué tan seguro es el estado asignado, sobre todo en las paradas largas.

## Slide 6: A · Low cost: solo sensores e IoT
Pinza de corriente SCT-013
Distingue apagada, encendida sin coser y cosiendo
Radar de presencia LD2410
Detecta si la operaria está sentada, aunque esté quieta
Botones de causa + tablet de línea
Causa de la parada: operaria, mecánico o habilitador
Nodo ESP32-S3
Lee los sensores y envía los datos al servidor
USD 1,500–2,200
por línea de 25 máquinas · USD 25–45 por máquina
Mide
Tiempo cosiendo, paradas cortas y largas, ausencia, tiempos del mecánico
No mide
Si en una parada larga la operaria manipula o está inactiva. La causa depende de que alguien la registre
Notes: Costos de hardware aproximados, sin instalación ni desarrollo; hay que cotizar en Perú. Recomendación: comprar desde el inicio la placa Waveshare ESP32-S3 con PoE, para pasar a B solo agregando la cámara.

## Slide 7: B · Mixta: la cámara solo actúa en paradas largas
La máquina para más de 90 s
Nadie registró la causa
El nodo toma una foto cada 5–10 s
El servidor clasifica la parada
Qué decide la foto
Manipulación larga
No se descuenta
Espera de material
Se compensa
Inactiva
Cuenta contra ella
Ausente
Según la política
USD 2,800–3,800
por línea de 25 · USD 55–80 por máquina
Kit: Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-M-CAM-KIT (placa + cámara OV5640 + PoE), switch PoE y PC servidor
Notes: La cámara elimina la dependencia de los botones en las paradas largas. Solo se guardan las fotos de las paradas en disputa, por un plazo definido. Riesgo a probar primero: la calidad de foto con la luz de la planta.

## Slide 8: C · Cámara cenital: ¿trabaja o no?
Una cámara cubre 4–6 puestos
Cámara IP de 4 MP en lo alto; una zona dibujada por puesto
Persona y muñecas en cada zona
Modelo de pose ya entrenado: no hay que etiquetar semanas de video
Regla de movimiento
Presente + manos en movimiento = trabajando; quieta = inactiva; sin persona = ausente
Solo decide cuando la máquina para
Si la pinza de corriente detecta costura, está trabajando
USD 1,900–3,300
por línea de 25 · 5–7 cámaras en vez de 25
A tener en cuenta
Moverse no siempre es trabajar (celular, conversar)
Desde arriba las manos se ven pequeñas o tapadas
No sabe por qué paró: sigue el registro de causas
Validar con 1 cámara grabando un día completo
Notes: Reemplaza la versión anterior de C (una cámara por puesto con reconocimiento de acciones). Para el pago basta saber si la operaria trabaja, está inactiva o ausente; no qué acción exacta hace. Costo aproximado: pinza + ESP32 por máquina, 5–7 cámaras 4 MP PoE, un switch PoE y un servidor.

## Slide 9: Comparación de las tres propuestas
 | A · Low cost | B · Mixta | C · Cámara cenital
Costo por línea de 25 (USD aprox.) | 1,500–2,200 | 2,800–3,800 | 1,900–3,300
Cámaras para 25 puestos | 0 | 25 (en la placa) | 5–7
¿Depende de que marquen botones? | Sí, en parte | No en paradas largas | No en paradas largas
Trabajando vs. inactiva | No lo distingue | En paradas largas | Siempre (por movimiento)
Conteo de piezas | Estimado + tickets | Igual que A | Igual que A
Desarrollo de software | Bajo | Medio | Medio
Implementación | 4–6 semanas | 8–10 semanas | 8–10 semanas
Costos de hardware aproximados, sin instalación ni desarrollo. Cotizar en Perú. El escaneo QR de paquetes puede mejorar el conteo de piezas en los tres caminos.
Notes: A es la más barata y rápida. B pone una cámara en cada máquina y solo toma fotos en paradas largas. C usa pocas cámaras cenitales y decide trabajando, inactiva o ausente por movimiento; probablemente es la mejor relación precio-calidad si la prueba con una cámara funciona.

## Slide 10: Matriz morfológica: tres caminos de solución
A
Low cost
B
Mixta
C
Cámara cenital
¿La máquina cose?
Pinza de corriente
A
B
C
Señal del pedal o motor
Datos del controlador
Visión de la aguja
¿Está la operaria?
Radar mmWave
A
B
Sensor PIR
Cámara cenital
C
Tarjeta RFID (descartada)
¿Trabaja o está quieta?
No se mide
A
Fotos en paradas largas
B
Movimiento de manos
C
Acciones detalladas
¿Por qué paró?
Botones en la máquina
A
C
Tablet del supervisor
Inferencia por línea
Cámara clasifica
B
¿Cuántas piezas?
Tickets manuales
Patrón de corriente
A
B
C
Escaneo QR de paquetes
Cámara en zona de entrega
Equipo en el puesto
ESP32 con WiFi
A
C
ESP32-S3 PoE + cámara
B
Cámara por cada puesto
Raspberry Pi o Jetson
Red
WiFi
A
C
Ethernet con PoE
B
C
Ethernet + fuente
Análisis de imágenes
No aplica
A
Servidor con CPU
B
Servidor con GPU
C
En la placa (ESP-DL)
Datos y tableros
Node-RED + Grafana
A
B
C
Excel manual
Software MES comercial
Notes: Cada fila es una función del sistema y cada columna una alternativa. Las marcas A, B y C muestran qué alternativa elige cada camino. En C, el ESP32 de cada máquina va por WiFi (pocos datos) y las cámaras cenitales por cable PoE. Las celdas sin marca son alternativas evaluadas y descartadas o no necesarias. El escaneo QR de paquetes es el proyecto de trazabilidad y puede complementar el conteo de piezas en cualquiera de los tres caminos.

## Slide 11: Las tres propuestas comparten la misma base
En el puesto
Nodo y red
Servidor local
Resultado
Pinza de corriente
A · B · C
Radar y botones
A · B (C: solo botones)
Cámara por eventos
B · fotos en paradas largas
Cámara cenital
C · 1 cada 4–6 puestos
Nodo y red
ESP32 en cada máquina por WiFi (A y C) o PoE (B). Cámaras cenitales por cable PoE a un switch.
Reglas y base de datos
MQTT · Node-RED · A B C
Visión por computadora
B: fotos · C: video cenital con GPU
Tablero y planilla de pago
Grafana · exportación diaria
Notes: El modelo de visión corre en el servidor, no en la placa. Todo el software es libre: Mosquitto, Node-RED, TimescaleDB/InfluxDB y Grafana.

## Slide 12: Red: switches PoE en árbol, no WiFi para el video
Servidor
1 Gbps (o 10 Gbps)
Switch central
24 puertos, sin PoE
Switch PoE
por línea o zona
Switch PoE
por línea o zona
Switch PoE
por línea o zona
hasta 100 m de cable por cámara
25 puestos
5–7 cámaras cenitales → 1 switch PoE de 24 puertos
100 puestos
17–25 cámaras → 1–2 switches PoE + 1 switch central
Potencia PoE
4–7 W por cámara: el switch debe dar 150–250 W o más
Ancho de banda
~3–4 Mbps por cámara 4 MP; subida de 1 Gbps entre switches
¿Y por WiFi?
Solo para los ESP32 (pocos datos). Video: máx. ~20 cámaras por AP de 5 GHz; preferir cable
Notes: No usar hubs ni repartidores pasivos: los hubs comparten la velocidad y los repartidores no pasan PoE. Conviene un switch administrable para poner las cámaras en su propia VLAN. Precio aproximado de un switch PoE de 24 puertos: USD 250–600, a cotizar en Perú.

## Slide 13: Cámara arriba, nodo de puesto abajo
Nodo de cámara
Arriba, en la luminaria · ~100 (1 por cada 4 puestos)
Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-M-CAM-KIT con lente gran angular
Un solo cable: PoE, sin fuente aparte
Envía fotos al servidor; la pose se calcula allá
No tiene botones ni pinza de corriente
Nodo de puesto
Abajo, junto a la operaria · ~400 (1 por puesto)
ESP32 con pinza SCT-013 y ADS1115: mide si la máquina cose
Botonera de 4 causas: Material, Máquina, Reproceso, Otro
Radar LD2410C opcional para presencia
Alimentación: fuente de 5 V o 24 V del bus de la línea
¿Cómo llegan los datos del puesto al servidor?
A · WiFi a un punto de acceso
B · ESP-NOW hacia la cámara de arriba
C · Bus RS-485 por línea con pasarela

## Slide 14: Bus por línea: un cable y una pasarela al final
Un cable por línea: datos RS-485 y 24 V
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
···
Puesto 25
Pasarela ESP32
Switch PoE
Servidor · MQTT
25 puestos por línea, con nodo en cada uno
1 por línea
Ethernet / PoE
Qué ganamos
~16 pasarelas en vez de ~400 clientes WiFi; sin puntos de acceso
Señal diferencial: resiste el ruido de los motores
Datos y alimentación en un solo cable
No depende de la cámara ni de ESP-NOW
Qué hay que cuidar
Si se corta el cable cae la línea: partirla en 2 tramos
Caída de tensión con 24 V: medir en el prototipo
Firmware por bus: sin actualización por WiFi
Cada nodo guarda la pulsación hasta que la pasarela la lea

## Slide 15: Componentes que vamos a necesitar
ESP32 (placa de desarrollo)
A · C · USD 6–10
Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-M-CAM-KIT
B · Placa USD ~21 + PoE + cámara
Pinza de corriente SCT-013
A · B · C · USD 6–12
Radar de presencia LD2410
A · B · USD 3–6
Botonera de causas
A · B · C · USD 5–8
Cámara IP cenital 4 MP PoE
C · USD 50–100
Switch PoE 24 puertos
B · C · USD 250–600
PC servidor (GPU para C)
A · B · C · USD 900–1,600
Ilustraciones referenciales, salvo la foto del kit Waveshare. Precios aproximados; cotizar en Perú.
Notes: Las letras indican en qué propuesta se usa cada componente. Las imágenes son ilustraciones de referencia, excepto la foto del kit Waveshare; conviene reemplazarlas por fotos de los productos que se compren.

## Slide 16: Prueba en dos etapas: un puesto y luego una línea
1
Etapa 1 · Un puesto
Semanas 2–4 · prototipo
Se arma: 1 nodo de puesto (pinza, botonera, radar), 1 pasarela con un solo nodo en el bus y 1 cámara Waveshare con lente gran angular
Se mide: calibración de la pinza, latencia y pérdida de los botones, y si la cámara distingue trabaja, inactiva y ausente en un día grabado
Se pasa si: los botones no pierden pulsaciones y el estado de la máquina coincide con el cronómetro
2
Etapa 2 · Una línea
Semanas 4–8 · piloto
Se arma: 25 nodos de puesto en un bus RS-485 con 1 pasarela, 7 cámaras y 1 switch PoE de 24 puertos; 3–5 puestos por WiFi para comparar
Se mide: pérdida de pulsaciones, caída de tensión del bus, zona gris y error del tiempo improductivo frente al estudio manual
Se pasa si: el error diario por operaria queda en ±3–5 %; se elige la conexión con menos pérdidas y menor costo por puesto

## Slide 17: Piloto en una línea antes de pagar con los datos
1
Línea base
Semanas 1–2
Estudio de tiempos manual con paradas y causas
2
Prototipo
Semanas 2–4
1 puesto completo (nodo, bus y cámara) grabando un día
3
Piloto A
Semanas 4–8
Línea completa con bus RS-485; se mide la zona gris
4
Decisión
Semana 8
Si la zona gris > 3–5 %: se agrega C (o B si la cenital no acierta)
5
Paralelo
2–3 meses
Registra el sistema, pero se paga con el método actual
6
Puesta en marcha
Después
El pago usa el sistema, con procedimiento de reclamo
Criterio para pagar con los datos
Error del tiempo improductivo diario por operaria dentro de ±3–5 % frente al estudio de tiempos manual.
Notes: La zona gris es el tiempo parado sin causa más el tiempo en disputa. La grabación de un día con la cámara cenital permite comparar la regla de movimiento contra lo que realmente pasó.

## Slide 18: Empezar con A y probar la cámara cenital
Si la cámara cenital acierta, C da casi todo lo de B con 5–7 cámaras en vez de 25.
1
Confirmar la planta
Número de líneas y máquinas, y marcas y modelos de las máquinas
2
Comprar el prototipo
1 puesto: ESP32 con pinza, botonera y radar + pasarela RS-485 + 1 cámara PoE + 1 switch PoE
3
Estudio de tiempos
Línea base manual en la línea piloto (semanas 1–2)
4
Revisión legal
Uso de cámaras y datos para el pago según la Ley 29733
Notes: Próximos pasos para arrancar el prototipo y el piloto.